## Slide 1: Analyse und Modellrekonstruktion aus Zeitserien: Anwendung auf EKG Systeme
Bachelorarbeit, Franz Ludwig Kostelezky

## Slide 2: Motivation
Abbildung eines EKG Systems in einem niederdimensionalem System aus Differentialgleichungen
 Rekonstruktion
Kompakte Abbildung
Aussagen über Zustand des Herzens
[7]

## Slide 3: Inhalt
Das Herz
Anatomie
Elektrophysiologie
Elektrokardiographie – EKG
EKG Dataset
Frequenz- und Korrelationsanalyse
Rekonstruktion mit Differentialgleichungen
Der Trick mit den Intervallen
Diskussion
Verbesserungen

## Slide 4: Das Herz
Pumpt venöses Blut durch die Lunge
4 Kammern:
  Rechter & linker Vorhof
  Rechte & linke Herzkammer
Periodische Kontraktion der Vorhöfe, und Herzkammern
rechts, anterior
links, posterior
[1]

## Slide 5: Das Herz
Kontraktion in verschiedene Richtungen, um Blut effektiv zu pumpen
Verschiedene Ausrichtungen der Herzmuskelfasern (Myokard)
Gruppen werden zur Kontraktion elektrisch angeregt
Bildliche Darstellung der Muskelfaserausrichtungen der Herzkammern.
[2]

## Slide 6: Das Herz – Aktionspotenzial
Herzmuskelzellen sind elektrisch geladen durch Ionengradienten
Sie können elektrisch angeregt werden
Sie weisen nach Anregung ein charakteristisches Potenzial auf
Ruhepotenzial
Plateau
el. Anregung,
Depolarisation

## Slide 7: Das Herz – Aktionspotenzial
Unterschiedliche Aktionspotenziale für unterschiedliche Zellen
Aktionspotenzial propagiert von Zelle zu Zelle
Ausbreitung wie eine Wellenfront
[3]

## Slide 8: Das Herz – Signalpropagation
Sinusknoten
  Eigenständige Depolarisation
  Kontrolliert durch autonomes Nervensystem
AV-Knoten
  Sammelt und verzögert Signalweiterleitung
  Kontraktion der Vorhöfe
Weiterleitung über das HIS-Bündel
  Spezialisiert für elektrische Reizleitung
Purkinje-Fasern
  Kontraktion der Kammern
Periodische Fortsetzung durch Signalbildung im Sinusknoten
[4]

## Slide 9: Das Herz – Signalpropagation
Sinusknoten
AV-Knoten
[5]

## Slide 10: Elektrokardiografie
Elektroden erfassen sich im Körper ausbreitende Aktionspotenziale auf der Haut
[6]

## Slide 11: Elektrokardiografie
Signal wird erfasst und verstärkt
Unterschiedliche Signale werden kombiniert zu Ableitungen
Charakteristika in EKG-Signal können Depolarisationen im Herzen zugeordnet werden
Eine Einthoven-Ableitung
[7]

## Slide 12: Rekonstruktionen mit DGLs
Ein System aus Differentialgleichungen
Integration soll ursprüngliches Signal liefern
Verschiedene Elemente aus sollen zu EKG Kanälen korrespondieren
[7]
Ursprüngliche Signale
System
Rekonstruktion
Least Square Fit
Integration

## Slide 13: Rekonstruktionen mit DGLs
Koeffizienten von Polynomen bestimmbar über einen Least-Square-Fit:

## Slide 14: Welche Ableitungen verwenden?
 Korrelationsanalyse (Kreuzkorrelation): Maß für Ähnlichkeit und zeitliche Verschiebung zweier Signale
Wir wollen hoch korrelierende Signale mit zeitlicher Verschiebung

## Slide 15: Filterung der Signale
Fourier-Analyse: Frequenzspektrum des Signals
Störfrequenzen herausfiltern
Zeitserien „vereinfachen“

## Slide 16: Filterung der Signale

## Slide 17: Der Trick mit den Intervallen

## Slide 18: Die erfolgreiche Rekonstruktion

## Slide 19: Diskussion
Gute Abbildung der gefilterten Signale
Viele notwendige Modifikationen der Signale
  Zeitabhängige Koeffizienten: Was bedeutet das?
Instabile Rekonstruktion
  Polynominale Basisfunktionen
  Andere Basisfunktionen, bspw. Sinusoide
Redundante Zeitserien
  Mehrere korrelierende Zeitserien als Lösung
  Zeitserien zur Atemfrequenz, HRV
Information über das System unvollständig
  Externer, nicht erfasster Einfluss auf das System

## Slide 20: References
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_(cropped)_de_V2.svg
https://www.researchgate.net/figure/Orientation-of-cardiac-muscle-fibers_fig2_321220619
Jaakko Malmivuo und Robert Plonsey. “Bioelectromagnetism. 6. The Heart” Jan. 1995
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-4965-1_1
https://www.youtube.com/watch?v=fht3kk3-tKs
https://www.netram.co.za/other/9175-disposable-ecg-electrodes-pack-12-pcs.html
https://www.researchgate.net/figure/transmitted-ECG-signal-waveform_fig9_302631407

## Slide 21: Das Herz – Signalpropagation
Sinusknoten
  Eigenständige Depolarisation
  Kontrolliert durch autonomes Nervensystem
Sinusknoten
[4]

## Slide 22: Das Herz – Signalpropagation
AV-Knoten
Linker Vorhof
Ausbreitung zu und Kontraktion der Vorhöfe
  Über Herzmuskelzellen
Signal „stoppt“ beim linken Vorhof
Signalpropagation zum AV-Knoten
  Sammelt und verzögert Signalweiterleitung
  Kritisch für Herzrhythmus
[4]

## Slide 23: Das Herz – Signalpropagation
Weiterleitung über das HIS-Bündel
Spezialisiert für elektrische Reizleitung
HIS-Bündel
[4]

## Slide 24: Das Herz – Signalpropagation
Weiterleitung in die Purkinje-Fasern: Kontraktion der Kammern
Periodische Fortsetzung durch Signalbildung im Sinusknoten
[4]

## Slide 25: EKG Datensatz
by Robin Moss
9 Ableitungen
Revise

## Slide 26: Anwendung ganz stumpf
Rekonstruktionen bei
Revise