## Slide 1: Analyse und Modellrekonstruktion aus Zeitserien: Anwendung auf EKG Systeme
Bachelorarbeit, Franz Ludwig Kostelezky

## Slide 2: Motivation
Abbildung eines EKG Systems in einem niederdimensionalem System aus Differentialgleichungen
Stand der Forschung und Ziel der Arbeit
Revise

## Slide 3: Inhalt
Das Herz
Anatomie
Elektrophysiologie
Elektrokardiographie – EKG
EKG Dataset
Frequenz- und Korrelationsanalyse
Rekonstruktion mit Differentialgleichungen
Numerische Ableitungen
Der Trick mit den Intervallen
Diskussion
Future improvements

## Slide 4: Das Herz
Pumpt venöses Blut durch die Lunge
4 Kammern:
  Rechter & linker Vorhof
  Rechte & linke Herzkammer
Periodische Kontraktion der Vorhöfe, und Herzkammern
rechts, anterior
links, posterior
[1]

## Slide 5: Das Herz
Kontraktion in verschiedene Richtungen, um Blut effektiv zu pumpen
Verschiedene Ausrichtungen der Herzmuskelfasern (Myokard)
Gruppen werden zur Kontraktion elektrisch angeregt
Bildliche Darstellung der Muskelfaserausrichtungen der Herzkammern.
[2]

## Slide 6: Das Herz – Aktionspotenzial
Herzmuskelzellen sind elektrisch geladen durch Ionengradienten
Sie können elektrisch angeregt werden
Sie weisen nach Anregung ein charakteristisches Potenzial auf
Ruhepotenzial
Plateau
el. Anregung,
Depolarisation

## Slide 7: Das Herz – Aktionspotenzial
Unterschiedliche Aktionspotenziale für unterschiedliche Zellen
Aktionspotenzial propagiert von Zelle zu Zelle
Ausbreitung wie eine Wellenfront
[3]

## Slide 8: Das Herz – Signalpropagation
Sinusknoten
  Eigenständige Depolarisation
  Kontrolliert durch autonomes Nervensystem
Sinusknoten
[4]

## Slide 9: Das Herz – Signalpropagation
AV-Knoten
Linker Vorhof
Ausbreitung zu und Kontraktion der Vorhöfe
  Über Herzmuskelzellen
Signal „stoppt“ beim linken Vorhof
Signalpropagation zum AV-Knoten
  Sammelt und verzögert Signalweiterleitung
  Kritisch für Herzrhythmus
[4]

## Slide 10: Das Herz – Signalpropagation
Weiterleitung über das HIS-Bündel
Spezialisiert für elektrische Reizleitung
HIS-Bündel
[4]

## Slide 11: Das Herz – Signalpropagation
Weiterleitung in die Purkinje-Fasern: Kontraktion der Kammern
Periodische Fortsetzung durch Signalbildung im Sinusknoten
[4]

## Slide 12: Das Herz – Signalpropagation
Sinusknoten
AV-Knoten
[5]

## Slide 13: Elektrokardiografie
Elektroden erfassen sich im Körper ausbreitende Aktionspotenziale auf der Haut
[6]

## Slide 14: Elektrokardiografie
Signal wird erfasst und verstärkt
Unterschiedliche Signale werden kombiniert zu Ableitungen
Charakteristika in EKG-Signal können Depolarisationen im Herzen zugeordnet werden
Eine Einthoven-Ableitung
[7]

## Slide 15: EKG Datensatz
by Robin Moss
9 Ableitungen
Revise

## Slide 16: Welche Ableitungen verwenden?
 Korrelationsanalyse: Maß für Ähnlichkeit und zeitliche Verschiebung zweier Signale
Revise

## Slide 17: Rekonstruktionen mit DGLs
Ein System aus Differentialgleichungen
Integration soll ursprüngliches Signal liefern
Verschiedene Elemente aus sollen zu EKG Kanälen korrespondieren
[7]
Ursprüngliche Signale
System
Rekonstruktion
Least Square Fit
Integration

## Slide 18: Rekonstruktionen mit DGLs
Koeffizienten von Polynomen bestimmbar über einen Least-Square-Fit:

## Slide 19: Anwendung ganz stumpf
Rekonstruktionen bei
Revise

## Slide 20: Filterung der Signale
a

## Slide 21: Der Trick mit den Intervallen
a

## Slide 22: Diskussion
a

## Slide 23: References
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_(cropped)_de_V2.svg
https://www.researchgate.net/figure/Orientation-of-cardiac-muscle-fibers_fig2_321220619
Jaakko Malmivuo und Robert Plonsey. “Bioelectromagnetism. 6. The Heart” Jan. 1995
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-4965-1_1
https://www.youtube.com/watch?v=fht3kk3-tKs
https://www.netram.co.za/other/9175-disposable-ecg-electrodes-pack-12-pcs.html
https://www.researchgate.net/figure/transmitted-ECG-signal-waveform_fig9_302631407